道路智能压实质量监控系统,路面路基压实数字化质量管控先行者

本文来自：西安软件公司——西安弈聪软件

检索关键词：智能压实质量监控系统,道路施工质量监控,西安软件公司,西安app开发,西安软件外包公司,西安网站设计公司

内容摘要：道路智能压实质量监控系统着眼于过程道路施工质量监控，压实质量连续控制，路面路基压实质量管控，实时显示作业道路的全部压实状况，完全无需凭猜测和经验施工。该系统为施工单位、监理和业主各方能提供更全面的压实信息，提高了作业质量和工作效率，是数字化

稿件正文：

道路智能压实质量监控系统着眼于过程道路施工质量监控，压实质量连续控制，路面路基压实质量管控，实时显示作业道路的全部压实状况，完全无需凭猜测和经验施工。该系统为施工单位、监理和业主各方能提供更全面的压实信息，提高了作业质量和工作效率，是数字化施工的新趋势。以下就以中建智达(ZJZD) 道路智能压实质量监控系统为例，简析该系统的功能及配件。

道路智能压实质量监控系统，全方位数字化施工，实现远程监控、机群协同、碾压过程实时显示正在碾压轮迹以及已经碾压轮迹的通过率，有效防止过压和欠压，实现对施工段的最优碾压；施工过程的全过程控制，与施工同步，不干扰施工，具有高效性；人机界面友好，操作简单，具有易操作性。

路基、路面压实质量是道路工程施工质量管理最重要的内在指标之一，只有对路基、路面结构层进行充分压实，才能保证路基、路面的强度。刚度及路面的平整度，并可以保证及延长路基、路面工程的使用寿命。目前在压路机作业过程中主要是依赖机手的操作经验，所以容易造成漏压、过压的情况出现，压实难以得到保证，公路施工中常用的有灌砂法及核子密度仪测定法和环刀法等。而以上方法的应用具有相当的局限性，操作复杂、检测结果不具有代表性更加剧了这种局限性，无法有效地检测地下潜在的漏洞。

中建智达(ZJZD) 道路智能压实质量监控系统所提供的智能压实传感器，是中建智达通过多年实际项目经验，结合国内多家压路机械生产厂商设备特点，研发的一款安装在压路机振动钢轮上的实时压实度采集设备。通过内置传感器对压路机压实数据、以及压实材料反馈力波形图的采集分析，传输到系统云中心与相应的实验数据模型进行对比，判断当前压实材料的压实度是否合格。全程做到无损、准确、快速的检测。

中建智达(ZJZD) 道路智能压实质量监控系统优势：

1、增强施工质量

实时反馈压实参数，为操作员提供最真实的压实信息和精确指导，从而提高压实质量。

2 、提高效率降低成本

压实导航功能将指导操作员进行最优压实增加压实效率，降低压实油耗。

3 、增加驾驶舒适性和安全性

提供友好的人机界面，展示机群间的工作状态，提升驾驶员的视界。

4 、提供压路机远程信息化能力

提供压路机远程监测功能，为机主提供查看施工过程的另一个有效的渠道。

压路机安装了 道路智能压实质量监控系统之后，驾驶员可以通过装在驾驶室中的导航平板实时观测作业面的碾压情况，从而让操作具备可视性，降低了因驾驶员经验不足而造成的漏压或过压情况。

道路智能压实质量监控系统能对路基压实范围中的路基宽度、压实厚度以及碾压的次数进行合理的控制，根据压实状态图，快速定位碾压薄弱区域，确定位置，确保检测的科学性、可靠性，提高监测测效率，有效地避免了人为操作过程中因为经验不足造成的判断失误或者有意而为的造假行为。

原文地址：http://www.xaecong.com/html/news/20199/17152597.html